胶装加强型

适合购买了或计划购买彩色激光打印机，有彩色内页装订，总量1000册/月以上，用户数量多，经常有平装批量较大的用户； 可以完成：A4幅面的普通平装、欧式平装、勒口平装、A3幅面装订短边、长边的各式平装，A4、A3幅面的套壳精装， 可以达到普通胶装机所无法实现的书脊内容精确对位； 厚度极限：55mm（约550张复印纸） 设备自动化程度较高，可以完成的装订幅面大，厚度也大，并且可以完成铜版纸彩色打印的装订，效率较高， 可以轻松应对大客户的峰值作业； 按照2000册/月，平装6元/册的收费标准，大概4-6个月收回所有成本。

设备： 60F 全自动胶装机

简介：采用即插即用形式，用户操作时不需按任何一按键，只需放入内页和封面即可（自动状态）。

|  | 型号 60F 最大制本长度 420mm 铣折页深度 2.0mm 最大制本厚度 60mm 胶槽溶胶时间 小于30分钟 机械运转速度 500本/小时 机器电源 220V50HZ 实际生产速度 约450本/小时 机器耗电量 约1.7KW/H 铣刀方式 太阳刀＋小铣刀 机器净尺寸 145*65*120mm 太阳刀规格 速换式太阳刀片 机器净重量 240KG |
| --- | --- |

设备： DC-16压痕机 简介：新形压痕机，操作容易、维修方便，是装订影集工序中理想的配套产品。可压凹痕，用于制作精美影集等。 压痕长度： 526mm 机器尺寸： 593×553×122 机器重量： 15.5Kg

设备： S530A书壳机 简介： 适用于精装书，精装标书等精装书壳制作。封面、纸板、中径板、均可准确调整定位。 机器尺寸： （长X宽X高)740X430X230mm 封面最大面积： 580*370mm 纸板厚度： 0.5--6 mm 书脊厚度： 0--6 cm 槽宽设置： 6mm/8mm 对位形式： 背景灯光

设备：240重型订书机 简介：240页重型订书机，做工精致、外观大方、订装能力极强，超240页厚度。 装订厚度 240页

设备： 650DS数显裁纸机 简介：数码显示刀前、刀后裁切尺寸，自动校对功能；高精密数控推纸机构，实现机电的完美结合（650DS+机型） 型号： 650DS 切口宽度(mm)： 650×650 裁切厚度(mm)： 75 裁切精度(mm)： ±0.5 压纸方式： 轮盘手动 电机功率： AC220V 750W.齿轮刹车